## Slide 1: Un repaso general a la competición de velocistas
Rubén Espino San José

## Slide 2: índice
La competición
Tecnologías
Referencias

## Slide 3: La competición
Objetivo de la competición
El circuito
Los robots

## Slide 4: Objetivo de la competición
Objetivo: ser el robot más rápido recorriendo el circuito
Dos robots compiten en modo persecución hasta que uno alcanza al otro
Clasificación previa a X vueltas para determinar cruces eliminatorios

## Slide 5: el circuito
Lona de PVC simple con el circuito impreso
Circuito cerrado de 2 líneas negras sobre fondo blanco, separadas unos 20 cm
Curvas amplias (mínimo 40 cm de radio) y rectas largas
Posibilidad de cambiar de carril durante la competición

## Slide 6: Los robots
Robots autónomos capaces de seguir la línea
Sin comunicación inalámbrica durante la competición
Indivisibles durante la competición
5 segundos de espera al arrancar
Dimensiones máximas:
  Largo: 30 cm
  Ancho: 20 cm
  Alto: 13 cm (no es relevante)
Peso máximo: 2 Kg

## Slide 7: Tecnologías
Tecnologías de los robots
  Hardware
  Mecánica
  Firmware básico
Proyectos de apoyo a realización

## Slide 8: Hardware de los robots
Microcontrolador
Motores
Drivers de motores
Sensores de línea
Encoders
Comunicación inalámbrica
Baterías

## Slide 9: MICROCONTROLADOR
Arduino (ATMEL)
ARM
Cortex-ARM
  STM32F0 – F4
PIC
dsPIC
…

## Slide 10: Motores
Tracción diferencial: cada motor es independiente y mueve una rueda
Tipos:
  Motores CC
    Fácil funcionamiento
    Problemas de escobillas
    Consumo razonable
  Motores brushless
    Funcionamiento complejo
    Sin escobillas y con mayor eficiencia
    Consumo alto

## Slide 11: Drivers de motores
Para motores CC
  Control con PWM
  Aconsejable tecnología con MOSFET
  Ejemplo: TB6612FNG
Para motores brushless: ESC
  Control con protocolos DSHOT y similares

## Slide 12: Sensores de línea
CNY70
QRE1113
QRE1114

## Slide 13: encoders
Ópticos
De efecto Hall

## Slide 14: Comunicación inalámbrica
Muy útil e imprescindible para testear parámetros en tiempo real con el robot en movimiento
Ejemplos:
  Bluetooth HC-05
  Módulo Wifi ESP8266

## Slide 15: Baterías de litio-polímero
Alta capacidad de descarga
Son peligrosas. No cortocircuitar ni golpear
Celdas de 3,7V (llegan a 4,2V), no deben bajar de 3V
Carga balanceada
Cálculos de descarga y duración:
  2200 mAh * 25 C = 55 A (en continua)
  2200 mAh * 50 C = 110 A (en pico)
  60 min / 25 C = 2 min 24 s (a corriente máxima en continua)
  Ejemplo a 5 A: (2 min 24 s) * 55 A / 5 A = 26 min 24 s

## Slide 16: Mecánica de los robots
Dimensiones
Peso y centro de masas
Relación motriz
Separación de sensores de línea
Ruedas y adherencia
Sistemas para aumentar la adherencia

## Slide 17: Dimensiones del robot
Distancia entre ruedas
  Relación de compromiso entre velocidad de respuesta y agarre en curva
Distancia entre el eje motriz y los sensores de línea
  Relación de compromiso entre capacidad de respuesta y anticipación a las curvas

## Slide 18: Peso y centro de masas del robot
Peso
  Demasiado pesado: mayor consumo, más lento, mayor inercia y peor respuesta
  Demasiado ligero: poco agarre en curvas
Centro de masas
  Demasiado adelantado: efecto péndulo en curvas
  Demasiado atrasado: caballito en aceleraciones

## Slide 19: Relación motriz
Reductora de motores y diámetro de las ruedas
  Mayor diámetro de rueda o menor reductora -> Menos fuerza y más velocidad
  Menor diámetro de rueda o mayor reductora -> Más fuerza y menos velocidad
Charla de Javier Baliñas en Granabot 2018 sobre elección de motores

## Slide 20: Separación de sensores de línea
La incertidumbre en el cálculo de posición es función de:
  La función de transferencia del sensor
  La separación entre sensores
  La altura de los sensores
  La amplitud del haz del led

## Slide 21: Ruedas y Adherencia
Tipos de rueda que suelen utilizarse:
  Goma o silicona: se ensucian rápido
  Espuma: no agarran suficiente
Mejores resultados:
  Ruedas de espuma con adherente

## Slide 22: Sistemas para aumentar la adherencia
Se utilizan para ganar velocidad en curva
Se emplea:
  Motor/es brushless
  Turbina/hélices
  Driver ESC

## Slide 23: Firmware básico de los robots
Calibración de los sensores
Seguimiento de línea con PID
Calibración del PID

## Slide 24: Calibración de los sensores
Detectar las diferentes líneas
  Lectura analógica de sensores (0-1023 para ADC de 10 bits)
  Calibrado inicial en estático para calcular umbrales de cada sensor
  Al correr, digitalizar según umbrales
Chart: Calibración típica
Mínimo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Umbral | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Máximo | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Sensor | 100 | 100 | 200 | 500 | 900 | 900 | 600 | 300 | 200 | 100 | 100

## Slide 25: Seguimiento de línea con PID
Algoritmo que se emplea para contrarrestar los efectos de las perturbaciones en un sistema lineal
Compuesto de las siguientes partes:
  Proporcional
    Detecta el error proporcional
    Corrección de posición
  Integral
    Detecta el error acumulado
    Oposición a las perturbaciones
  Derivativo
    Detecta la variación del error proporcional
    Corrección de velocidad
Desarrollo detallado del PID para el seguimiento de línea

## Slide 26: calibración del PID
Pasos para calibrar un PID manualmente:
  Poner todas las K's a cero
  Ir aumentando poco a poco Kp
  Cuando el robot empiece a cabecear, bajar un poco el valor de Kp y dejarlo fijo
  Realizar los pasos 2 y 3 para calibrar Kd
La respuesta varía si se modifica la velocidad lineal del robot, por lo que habrá que realizar el cálculo de las K’s para cada velocidad
Posibles respuestas:
  Subamortiguado
  Sobreamortiguado
  Amortiguamiento crítico

## Slide 27: Proyectos de apoyo a realización
Generador de circuitos en Octave
Cronómetro:
  Toma de tiempos de vueltas y parciales
  Contador de vueltas
  Enlace entre módulos
  Enlace vía Wifi con PC y overlay
Overlay desarrollado por Bricolabs

## Slide 28: Referencias
Normativa y algunos kits open source: Open RoboSports
Proyectos relacionados
  Cyclops-Project
  Basic circuit maker
  time2time
Charlas relacionadas
  Charla Malakabot 2017 sobre control PID
  Charla de Javier Baliñas en Granabot 2018 sobre elección de motores
  Mis presentaciones (diapositivas y enlaces a vídeos)

## Slide 29: Referencias
GitHub
  Rubén Espino: Resaj
Facebook
  @pumaprideteam
Twitter
  Rubén Espino: @RugidoDePuma
  Javier Baliñas: @supernudo
  Javier Isabel: @JavierIH
  Alejandra Guardo: @AlejandraSaku

## Slide 30
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 